宏錡國際有限公司  LED避難標示設備

- LED燈(導光/投光式)

◎產品特性:

●外框採用鋁合金加陽極處理，輕薄美觀大方。

●採用高亮度晶片式SMD LED體積小、耗電量低、壽命長。

●單雙面標示均適用，安裝容易，可選擇壁掛、吸頂、懸吊或崁頂。

●先進的光學導光技術，板面均勻度佳，高質感。光學級材料確保顏色不變。

●適用AC 110V，最高耐壓250V。充電時間24小時，停電照明90分鐘以上。

●全系列符合消防署「出口標示燈及避難方向指示燈認可基準」之型式及個別認可。

| 品名 型號 | 標示 型號 | 規格說明 | 外觀尺寸(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 等級 | 電池規格 | 光源規格 | 容許電壓 | A | B | C |
| C150 | 單面 出口:A 左向:B 右向:C 雙向:E 雙面 單向:D 雙向:DE | C級 | 3.6V 700mA | 0.07Ｗ LED 8顆 | 85V-265V | 152 | 220 | 25 |
| C360 |  | C級 | 3.6V 900mA | 0.07Ｗ LED 24顆 | 85V-265V | 362 | 190 | 25 |
| C500 |  | C級 | 3.6V 1300mA | 0.07Ｗ LED 34顆 | 85V-265V | 502 | 240 | 25 |
| B200 |  | B級 | 3.6V 700mA | 0.07Ｗ LED14/28顆 | 85V-265V | 202 | 270 | 25 |
| B600 |  | B級 | 3.6V 1300mA | 0.07Ｗ LED 40顆 | 85V-265V | 602 | 270 | 25 |
| B1000 |  | B級 | 3.6V 1300mA*2 | 0.07Ｗ LED 68顆 | 85V-265V | 1002 | 270 | 25 |
| A400 |  | A級 | 7.2V 1700mA | 0.07Ｗ LED 60顆 | 85V-265V | 402 | 470 | 25 |

# Text boxes

TEL:07-396-1226

FAX:07-396-1225