Machine Parameter 機器参数

| 機器參數 | 單位 | AUXT600-4 | AUXT1500-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| number of cavities 模穴數 | Cavity | 4 | 4 |
| clamping stroke 開模行程 | mm | 120 | 120 |
| output 理論產量 | Pcs/hr | 4000 | 3300 |
| total power 總裝機機容量 | kw | 26 | 40 |
| power consumption 實際耗電量 | kw | ≦8 | ≦16 |
| pressure for working 動作用氣壓力 | kg | 10 | 10 |
| pressure for blowing 允許吹氣壓力 | kg | 30 | 30 |
| flow rate for working 動作用氣量 | m³ | 3 | 3.5 |
| flow rate for blowing 吹氣用氣量 | m³ | 2 | 2 |
| neck diameter 允許瓶口直徑 | mm | 24-32 | 24-32 |
| max diameter 允許瓶身直徑 | mm | 68 | 100 |
| max height 允許瓶身高度 | mm | 240 | 320 |
| machine size L*W*H 機器尺寸 | m | 2.1*2.25*2.1 | 2.6*2.25*2.1 |
| AUTO LOADER L*W*H 上料機構 | m | 1.7*2.7*2.7 | 1.7*2.7*2.7 |
| machine weight 機器重量 | kg | 3100 | 3100 |

Ps：可依客戶需求產製，單機併聯组裝，作業效率高且獨立。

PROPERTIES

| 品 名 | 規 格 |
| --- | --- |
| CONTROLLER 控制器 （PLC) | SCHNEIDER 施耐德 |
| TEMPERATURE CONTROLLER 溫控器 | SDR BIG POWER |
| HEATING LAMP QTY 加熱燈管數量 | 6 PCS |
| HEATING LAMP | ONE SIDE COATING |
| CLAMPING CYLINDER 開合模氣缸 | FESTO (GERMAN)德國 |
| FORWARD CYLINDER 步進氣缸 | FESTO (GERMAN)德國 |
| CONNECTOR 接觸器 | WAGO (GERMAN)德國 |
| SOLENOID VALVE 電磁閥 | DEFUR (GERMAN)德國 |
| BLOW VALVE 吹氣閥 | PARKER (SWITZERLAND) |
| PIPE CONNECTOR 管接 | SANG-A (KOREA)韓國 |
| AIR PIPE 氣管 | SENTIAN (TAIWAN)台灣 |
| SWITCH 開關 | MW (TAIWAN)台灣 |
| STRETCH CYLINDER 拉伸氣缸 | MADE BY MANUFACTURER 自製 |
| OPERATION VALVE 動作閥 | DKC (KOREA) 韓國 |
| FREE HEATING LAMP 免費配件燈管 | 3 PCS |
| MOTOR 電機 | 380v TURBO MOTOR SLOWDOWN |